## Slide 1: Textilie s antivirovou úpravou a jejich testování Ludmila tvrzová
Textilní zkušební ústav, brno
STERIL 2024

## Slide 2: Textilní zkušební ústav
Certifikační oddělení
Zkušebna nábytku
Akreditovaná zkušební laboratoř – mikrobiologická laboratoř
  testují se nejen textilní výrobky, ale také řady dalších, např. stavebních výrobků, plastů, nábytku atd. Zkoušky se provádí dle národních i mezinárodních norem, ale i dle potřeb zákazníka.
Služby:
Profesionálním prádelnám
Výrobcům zdravotnického textilu
Výrobcům antibakteriálních produktů (betonu, barev nebo textilu)

## Slide 3: Mikrobiologická laboratoř TZÚ
Hodnocení antimikrobiální aktivity:
ČSN EN ISO 20645 Plošné textilie – Zjišťování antibakteriální aktivity – Zkouška šíření agarovou destičkou
ČSN EN ISO 20743 Textilie – Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků
AATCC 100 Antibakteriální povrchové úpravy textilních materiálů: hodnocení
AATCC 147 Hodnocení antibakteriální aktivity: paralelní proužková metoda
ASTM E 2149 Metoda pro vyhodnocení antibakteriální aktivity antimikrobiálních činidel dynamickou metodou
ČSN EN ISO 846 Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů
ČSN ISO 22196 Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích
ČSN EN 15457 Nátěrové hmoty – Metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
ČSN EN 14119 Zkoušení textilií – Hodnocení působení mikroskopických hub
Hodnocení antivirové aktivity:
ISO 18184 Textilie – stanovení antivirové aktivity textilních výrobků
ČSN ISO 21702 Stanovení antivirové aktivity plastů a dalších neporézních povrchů

## Slide 4
Testování chirurgického textilu a ochranného oděvu (podle ČSN EN 13795-1, 2; ČSN EN 14126):
ČSN EN ISO 22610 Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení – Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra
ČSN EN ISO 22612 Ochranný oděv proti infekčním agens – Metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha
EN ISO 11737-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Mikrobiologické metody – Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích
EN ISO 9073-10 Textilie – Metody zkoušení pro netkané textilie – Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha
ČSN EN 14683 + AC Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení
ISO 16604 Oděvy pro ochranu před kontaktem s krví a tělními tekutinami – Stanovení odolnosti ochranných oděvů proti průniku krevních patogenů – metoda s použitím bakteriofága Phi-X 174 (testování dle ČSN EN 14126)

## Slide 5: Antivirové textilie (povrchy) a jejich role v transportu virů

## Slide 7: Klasifikace antivirových úprav

## Slide 8: cíle antivirových (AV) úprav
Bar G, Biswas D, Pati S, Chaudhary K, Bar M. Anti viral Finishing on Textiles: An Overview. Textile & Leather Review. 2020.

## Slide 9: Normy pro testování účinnosti antivirových úprav
Influenza virus
Feline calicivirus
Other viruses
ISO 18184
ČSN ISO 18184
Antiviral activity of the textile products
ISO 21702
ČSN ISO 21702
Antiviral activity of plastics and non-porous materials
Textilie – Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků
Měření antivirové aktivity na plastech a jiných neporézních površích

## Slide 10: Antivirová aktivita - testování
ISO 18184 – textile
ISO 21702 – plastics and
non-porous material
Suspension of virus
Incubation – contact with sample
Detection of living virus particles

## Slide 11
Upravený vzorek
Kontaktní čas
Reference
Čas 0
Stanovení životaschopných virových částic
Kontaktní čas
Stanovení životaschopných virových částic
MV

## Slide 13: Testování s využitím bakteriofágů

## Slide 16: Děkuji za pozornost