## Slide 1: Sterilizace v průběhu století aneb Trocha historie nikoho nezabije a proto ...
MUDr. Pavel Totušek
Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny při
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

## Slide 2: Ignáz Filip Semmelweis 1818 - 1865
Maďarský porodník, obhajoval v roce 1847 hodnotu mytí rukou a čištění nehtů, k zabránění vzniku „horečky omladnic“.
1847

## Slide 3: Louis Pasteur 1822 - 1895
V roce 1862 francouzský chemik a mikrobiolog Louis Pasteur zveřejňuje své poznatky o tom, jak choroboplodné zárodky způsobují infekční onemocnění.
Ochrana před kvašením, tzv. pasterizaci (tepelná sterilizace potravinářských produktů), když v roce 1865 zjistil, že příčinou kysnutí vína jsou mikroorganismy, které však při teplotě 60°C hynou .
Léčivé sérum proti vzteklině a provedl úspěšná očkování – roku 1885 poprvé zachránil před jistou smrtí člověka, později stejným způsobem vyléčil na 350 lidí
1862

## Slide 4: Joseph Lister 1827 - 1921
Anglický lékař, v roce 1867 snížil úmrtnost svých pacientů pomocí spreje s karbolickým roztokem, který používal v raně, na předmětech v kontaktu s ranou a na rukou, včetně rozprašování do ovduší.
1867

## Slide 5: Listerův antiseptický rozprašovač
Kyselina karbolová (hydroxybenzen, karbol, benzenol, fenol)
Listerův rozprašovač kyseliny karbolove pro antisepsi v chirurgii, kolem 1880 (ze sbirky prof. MUDr. J. Zemana,
DrSc., přednosty Kliniky dětskeho a dorostoveho lekařstvi 1. LF UK a VFN)
1967

## Slide 6
Dóza na nakládání nástrojů do
kys. karbolové
1967

## Slide 7: Malá odbočka
Dr Joseph Joshua Lawrence, americký chirurg (1836 – 1909)
Inspirován Listerem vytváří ústní vodu, antiseptikum k použití při operacích a ranách v ústech. Na jeho počest ji nazývá LISTERINE.
1879

## Slide 8: Robert Koch (1843 – 1910)
Německý lékař a mikrobiolog, zakladatel bakteriologie a nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (1905), objevil původce tuberkulózy , potvrdil původce cholery,a objevil existenci spor anthraxu.
1980

## Slide 9: Počátek moderní sterilizace
Výzkum Roberta Kocha a jeho spolupracovníků v roce 1881 „O dezinfekčních vlastnostech páry a horkého vzduchu“ je počátkem vědy o dezinfekci a sterilizaci. Vymysleli první parní sterilizátor bez tlaku.
1881

## Slide 10: Arnoldův parní sterilizátor patent USA
1879

## Slide 11: Charles Chaberland - autokláv
1679 - princip autoklávu vynalezen Denisem Papinem
1820 - Pierre-Alexandre Lemare podal patent "Marmite autokláv“
1852 Raymond Chevallier-Appert,
patent sterilizace pod názvem
"autokláv se speciálním manometrem„.
1879 - Charles Chamberland
zlepšuje autokláv
pro lékařské účely.
1979

## Slide 12: Gaston Poupinel (1858-1930), francouzský chirurg žák Pasteura
Suchá pec s nazývaná "Poupinel" je prvním horkovzdušným sterilizátorem.
1885

## Slide 13
Exponát Muzea medicína při Národní lékařské knihovně

## Slide 14: Postupné závádění sterilizace varem / parou
Někteří chirurgové stále věřili, že Listerova metoda je dostačující.
V roce 1885 Ernst von Bergmann,
  německý lékař, poprvé použil parní
  sterilizátor pro sterilizaci
  chirurgických obvazů.
Všechno použité během operace, včetně ložního prádla, obvazů a šatů
1881

## Slide 16: Robert Wood Jonhson (1845 – 1910)
Americký průmyslník, zakladatel firmy Johnson & Johnson (1845 – 1910).
Zajímal se o nový trend aseptické chirurgie Josefa Listera a snažili se vyrábět produkty, které by pomohly na operačním sále.
Vytvářel a vyráběl chirurgické vybavení umožňující aseptické použití.

## Slide 17: První průmyslový parní autokláv pro potřebu sterilizace chirurgických produktů
1890
První komerčně vyráběný sterilizátor pro lékařské účely
Vyrobila firma Johnson&Johnson

## Slide 18: První kontejnery (bubny) na sterilní nástroje
Na počátku 20. století pro potřeby vojenských nemocnic a pomocných stanic, vyrábí např. v Německu „Aesculap“ chromované nádoby pro bezpečnou přepravu sterilních nástrojů.
Textilní filtry pro opakované použití byly zavedeny ve třicátých letech minulého století, nahrazující ventily a posuvné otvory.
Krátce poté byla přidána pryžová těsnění, aby bylo zajištěno správné utěsnění mezi víkem a dnem.
1900

## Slide 19
Využívány 1900 - 1990

## Slide 20
1884
Massachusetts Homeopatic Hospital

## Slide 21: Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově
SBORNIK ODBORNYCH ČLANKŮ 2018
1937

## Slide 22
1937

## Slide 23
1937

## Slide 24: Poválečná léta v Československu
Sterilizace - jak se dalo a v čem se dalo
  autoklávy, horkovzdušné sterilizátory (materiál a prádlo bylo občas „připečené“
  v bubnech gáza, čtverce, roušky, čepice, pláště ….
Nástroje – sterilizace varem
  Nástroje, skalpely, stříkačky, jehly, umyvadla …..
Obrovské objemy materiálu

## Slide 25: Poválečná léta v Československu (vzpomínky instrumentářky na ortopedickém operačním sále ÚVN ve Střešovicích)
Nejdříve se nástroje vařily v hrnci prý jako na velké prádlo. Tak asi do roku 1955. Nástroje byly v hrnci v sítech. Bylo to prý strašně těžké, když se vyzvedávaly z hrnce.
Potom se zavedla „moderna“ parní přetlakový sterilizátor na mokro „KRB“. Obdélníková nádoba zabudovaná do pultu zavřená těžkým víkem na 4 šrouby nebo více podle velikosti. Uvnitř byla síta také. Velkým problémem byla manipulace se síty. Vyndávalo se to takovými háky.
Občas se to vysypalo a musela operace odložit a někdy i pacient musel čekat pokud byl již otevřený, až se nástroje vysterilizují.

## Slide 26: Varný atmosférický sterilizátor 1941

## Slide 27
Říkalo se mu tlakový vařič tzv. KRB, uvnitř bylo síto, destilovaná voda, obsah se vytahoval 2 speciálními háky.
Pak se to mokré dávalo na sterilní roušku nebo se to neslo (někdy ještě kapající) na jiný sál.
Krby se používaly na přísálové sterilizaci ještě v letech 1990.

## Slide 28: (vzpomínky instrumentářky na ortopedickém operačním sále ÚVN ve Střešovicích)
Originální „flash sterilizace“
Když spadl nástroj při operaci a nebyl jiný náhradní sterilní , tak zřízenec vzal lavor, který tam pro takové případy byl již k dispozici a nalil do něho trochu alkoholu 70 % . Nástroj nemusel být úplně potopený.
Alkohol se zapálil a sterilními podávkami se z hořícího alkoholu vyndal ještě hořící nástroj. Když dohořel, tak se opláchl fyziologickým roztokem a pokračovalo se v operaci
  V té době bylo nástrojů málo, navíc někteří operatéři byli zvyklí na ty „své“ a nechtěli jiné. Některé nástroje se vyráběli „na koleně“ v ZVVZ Milevsko.)

## Slide 29: Sterilizace varem injekčních stříkaček, jehel, skalpelů, pinzet ...

## Slide 31: Přelom rok 1972
Používání vařičů (atmosferických) bylo označeno za nepřípustné (viz Metodický návod MZ z roku 1972).
Ordinace se začaly vybavovat většinou horkovzdušným sterilizátorem.
Na sálech přetrvávaly tlakové vařiče „KRB“.

## Slide 32
Začaly se používat celoskleněné stříkačky a kovové jehly.
  Horkovzdušné sterilizátory ničily stříkačky typu kov-sklo
Cca od roku 1975 jednorázové inj. stříkačky a jehly.

## Slide 33
1975 - první centrální sterilizace v Československu
  nová nemocnice v Mostě – výkladní skříň socialistického zdravotnictví
1975 - 1980 – rozvoj balení do Lukasteriku /sáčky, archy/
  materíálů, textilu, „napichování“
1980 – využívání sterilizace etylenoxidem
  vzhledem k stále častější resterilizaci termolabilních materiálů a nástrojů

## Slide 34
1986 – rozvoj využívání formaldehydové sterilizace
  Pro nástroje s termolabilními součástkami, optikou, elektronikou apod.
1993 - Sterrad sterilizátor, plazmový sterilizační systém

## Slide 35
Děkuji za pozornost.